## Slide 1: CLASIFICAREA REȚELE DE CALCULATOARE ÎN FUNCȚIE DE EXTINDERE GEOGRAFICĂ

## Slide 2
O rețea de calculatoare este formată dintr-un ansamblu de calculatoare conectate între ele. Calculatoarele pot face schimb de date și pot folosi în comun resursele (hardware și software). Fiecare calculator își păstrează independența de execuție și de gestiune a propriilor resurse.
DEFINIȚIE

## Slide 3: Clasificare în funcție de aria de răspândire a calculatoarelor
LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN (Wide Area Network)
GAN (Global Area Network)

## Slide 4: Local Area Network
Termenul Local Area Network, prescurtat LAN, provine din limba engleză unde înseamnă "reţea locală" (de calculatoare). Un LAN este un ansamblu de mijloace de transmisiune şi de sisteme de calcul folosite pentru transportarea şi prelucrarea informaţiei. Ele sunt frecvent utilizate pentru a conecta calculatoarele personale şi staţiile de lucru (workstation) din birourile companiilor şi fabricilor, în scopul de a partaja resurse (de exemplu imprimantele) şi de a schimba informaţii. LAN-urile au dimensiuni relativ restrânse, de până la câteva sute de metri, ceea ce înseamnă că timpul de transmisie în cazul cel mai defavorabil este limitat şi cunoscut dinainte. Cunoscând această limită, este posibil să se implementeze anumite tehnici simple care altfel nu ar fi fost posibile. Totodată, se simplifică administrarea reţelei.
Lucreazã la nivelul unei clãdiri sau al unui grup de clãdiri, având distanţa între staţiile de lucru de 10-1000 m
LAN-urile utilizează frecvent o tehnologie de transmisie care constă dintr-un singur cablu la care sunt ataşate toate maşinile, aşa cum erau odată cablurile telefonice obişnuite în zonele rurale. LAN-urile tradiţionale funcţionează la viteze cuprinse între 10 şi 100 Mbps, au întârzieri mici (zeci de microsecunde) şi produc erori foarte puţine. LAN-urile mai noi pot opera la viteze mai mari, până la câteva sute de megabiţi/sec.

## Slide 5: Metropolitan area network
METROPOLITAN AREA NETWORK, SAU MAN, SUNT REŢELE IMENSE CARE DE OBICEI ÎMPÎNZESC ORAŞE ÎNTREGI. ACESTE REŢELE FOLOSESC CEL MAI DES TEHHOLOGIA FARĂ FIR (WIRELESS) SAU FIBRĂ OPTICĂ PENTRU A CREA CONEXIUNI.
LUCREAZÃ LA NIVELUL UNUI ORAŞ, AVÂND DISTANŢA ÎNTRE STAŢIILE DE LUCRU DE ORDINUL KILOMETRILOR
REŢEAUA MAN ÎN CELE MAI FRECVENTE CAZURI ESTE PROPRIETATEA UNUI SINGUR OPERATOR, DAR REŢEAUA ESTE FOLOSITĂ DE CĂTRE MAI MULŢI INDIVIZI SAU ORGANIZAŢII.
REŢELE MAN PE LÂNGĂ REŢELELE LAN AU FOST CONSTRUITE FĂRĂ FIR DATORITĂ FOLOSIRII MICROUNDELOR, UNDELOR RADIO SAU UNDELOR LASER INFRA-ROŞII. REŢELELE POT AVEA O ÎNTINDERE PESTE 50 KM ŞI POT OPERA LA VITEZA DE LA 34 PÎNĂ LA 155 MB/S.

## Slide 6: Wide Area Network
Termenul Wide Area Network, prescurtat WAN, provine din limba engleză unde înseamnă "reţea extinsă" (de calculatoare). Un WAN este orice reţea care conectează oraşe, regiuni sau ţări De obicei WAN-urile includ linii de telecomunicaţie publice şi elementele de legătură şi conectare necesare.
WAN-urile se folosesc pentru interconectarea mai multor LAN-uri şi a altor tipuri de reţele, astfel încât să se faciliteze comunicarea între persoane şi computere situate la mari depărtări unele faţă de altele. Multe companii şi organizaţii particulare şi-au construit cu timpul WAN-uri proprii.
Lucreazã la nivelul unei regiuni sau la nivel mondial, având distanţa între staţiile de lucru de ordinul miilor de km
Vitezele WAN-urilor variază între circa 1,2 kbit/s şi 16 Mbit/s, iar sistemele bazate pe ATM sau linii închiriate pot atinge chiar viteze de transmisie mai mari de 156 Mbit/s. WAN-urile folosesc drept mediu tipic linii telefonice, linkuri cu microunde şi comunicţiile prin sateliţi.